Мобильный автогородок для детей от 3-х до 12 лет.

25 000руб. (*c доставкой)

С помощью данного мобильного городка можно изучить все основные темы, такие как переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, поведение на остановке общественного транспорта, виды дорожной разметки, знакомство с дорожными знаками и т.д.

1. Светофор – 2шт. Светофоры работают в комплексе друг с другом по беспроводной связи (либо, по проводной связи, в зависимости от желания заказчика) на расстоянии друг от друга до 10 метров. Режимы переключаются всего одной кнопкой встроенной в один из светофоров. Тоесть преподаватель может легко управлять всеми светофорами без посторонней помощи. Светофоры работают в 2-х режимах ручное переключение и автоматическое. Размер корпуса: высота 335мм, ширина 200мм (с козырьками). Материал – пластик 3мм серый (черный), подсветка – светодиоды повышенной яркости Характеристика: включает как пешеходный, так и транспортный, работает от пальчиковых батареек R6,обладает всеми функциями настоящего светофора. *Размер светофора, размер корпуса, цвет корпуса, количество секций можно заменить по просьбе Заказчика 2. Комплект дорожных знаков с креплением – 7шт. Ширина 349-351мм, толщина 3 мм. Материал –пластик, крепежная клипса пластиковая с диаметром 25 мм, изображение - самоклеящаяся пленка, крепления (сборно-разборные). *дорожные знаки можно заменить по просьбе Заказчика

Стойка под дорожный знак – 7шт. Материал: белый пластик. Диаметр трубки – 24 мм, высота – 100 см.

3. Имитация проезжей части – 1шт. Изготовлено из винилового полотна, на поверхность которого типографским способом наносится полноцветная печать (изображение разметки, грунта, асфальтового покрытия). Размер 3000х5000 мм. Материал: баннерная ткань с изображением элементов проезжей части, включая тротуар, разметку пешеходного перехода, автобусной остановки. *проезжую часть можно изменить по просьбе Заказчика

4. Комплект плакатов: «Знакомимся с дорогой» - 10 шт. Размер: формат А3 Материал: бумага Характеристика: созданы на основе статических данных о наиболее распространенных ситуациях ДТП с участием детей. *комплект плакатов можно изменить, заменить на другие по просьбе Заказчика.

5. Методическое пособие – 1 шт. Пособие для преподавателя содержит описание заданий и игр и их решение.

Комплект «Автогородок 5х7» большой — 45 000-00 (с доставкой)

от 3-х до 14 лет.

Наименование

1. Светофор – 4шт. Размер: высота 100-130см.

2.Комплект дорожных знаков с креплением – 10шт. Ширина 349-351мм, толщина 3 мм. Пластик. Фигурная резка. Крепежная клипса с диаметром 25 мм.фотопечать на пленке, Крепления (сборно-разборные).

3. Стойка под дорожный знак – 10шт. Размер: Диаметр – 24 мм, высота – 1000 мм; Материал: Белый пластик.

4. Имитация проезжей части – 1шт. Изготовлено из винилового полотна, на поверхность которого типографским способом наносится полноцветная печать (изображение разметки, грунта, асфальтового покрытия). Размер 5000х7000 мм. Материал: баннерная ткань с изображением элементов проезжей части, включая тротуар, разметку пешеходного перехода, автобусной остановки

5. Комплект плакатов: «Знакомимся с дорогой» - 10 шт. Размер: формат А3 Материал: бумага Характеристика: созданы на основе статических данных о наиболее распространенных ситуациях ДТП с участием детей.

6. Методические указания по работе с данным оборудованием – 1 шт.

*Продукция сопровождается паспортом и необходимыми сертификатами.

Сборка городка занимает несколько минут. С его помощью можно провести занятие где угодно, в спортивном зале, в холле? на открытой местности. Хотелось бы остановиться еще на одном моменте, в городке нет ничего лишнего, используемые дорожные знаки именно те, которые должен знать маленький пешеход. Это пешеходные переходы, обозначение жилой зоны, остановки общественного транспорта и т.д.

*ЗАХОДИТЕ В НОВЫЙ РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (мобильный автогородок/дополнительное оборудование)

Мы можем сформировать автогородок конкретно по вашему требованию. Внести изменения по количеству знаков, светофоров, плакатов по размерам проезжей части, плакатов, высоте стоек, цветовому решению и т.д.